## Slide 1
Approche Atterrissage
Vi = 100 km/h
RPM : A la demande
Approche Descente :
Vi : 150 ↘ 120 km/h
RPM : 1500 T/mn
Tour de Piste LFQX
D113 F-PMEZ
Etape de Base
Vent Arrière
Vent Traversier
Finale
25
Début de
vent arrière
Fin de Vent Arrière
Travers point
d’aboutissement
Top eloignement
Dernier
virage
Préparation machine
C/L Approche – Msg radio
Msg radio
≈ 1 Nm
≈ 1,6 Nm
Configuration atterrissage
C/L Finale – Msg radio
Finale stabilisée 300ft
07
Montée Initiale:
Vi : 110 km/h
RPM : Plein Gaz
(Alt LFQX : 1149ft)
Montée Lisse:
Vi : 110 km/h
RPM : Plein Gaz
1500 Ft AMSL
Pompe Essence : Off
Virage 1800 Ft AMSL
1650 Ft AMSL
Vi : 110 km/h
RPM : 1400 T/mn
Si Touch & Go:
Réchauffe Carbu : Poussé
Pompe Essence : On
RPM : Progr. Plein gaz
Rotation:
Vi : 80 km/h
RPM : Plein Gaz
Palier Attente:
Vi = 150 km/h
RPM : 1900 T/mn
1800 Ft AMSL
Pompe Essence : On
Réchauffe Carbu : Tiré