JODEL DR 1054 M

TABLE DES MATIERES

Table des Matières                                                                                                 P.  2

PREAMBULE									P.  3

SECTION  1 . GENERALITES							P.  4

Généralités                                                         P 4 à 6

Tableau de Bord Equipements                       P 6 à 10

Plan 3 Vues                                                            P 11

SECTION 2 LIMITES D’EMPLOI						P. 12

SECTION  3 : PROCEDURES D’URGENCES					P. 11

SECTION 4 : PROCEDURES NORMALES 				    P. 14 à 16

Procédures Normales

Check List

SECTION 5 : PERFORMANCES 					     P. 17 à 19

51 Croisières

52 Décollage

53  Atterrissage

54  Montée

55  Centrage

56  Exemple de Tour de Piste

ANNEXES : 										P. 20

61 Fiche Navigabilité N° 34                           P. 21 à 29

62 Notice Simplifiée GTX 335                              P. 30

63 Notice GTN 255 		                          P. 31 à 34

PREAMBULE

L’attention des utilisateurs de l’appareil F.PNSD est attirée sur l’ensemble des éléments suivants :

- Volant sous régime CNRA, le manuel de vol n’est de ce fait  pas obligatoire ;

- Il s’agit ici d’un manuel d’utilisation élaboré à partir de documents en notre possession et notamment manuel de vol du F.PZTB, du F BJLP ( CEA 1966 ) ,fiche de navigabilité N° 34, plan avion JODEL ;

- En aucun cas, l’aéroclub du Barsuraubois ou l’auteur de ce document ne pourront être poursuivis en cas d’accident, incident ou tout problème d’utilisation de la machine.

AVERTISSEMENT :

SECTION  1 . GENERALITES

Description et caractéristiques dimensionnelles :

- Envergure 									   8.72 m

- Longueur Totale			  				  	   6.48 m

- Hauteur totale 				  				   1.77 m

- Largeur Cabine								        1 m

Voilure

Structure monolongeron à revêtement Dacron Diatex 2000 kg

- Type de Profil							   NACA 23.012

- Allongement					  				          5.3

- Surface									   13.6 m2

Ailerons

- Surface des 2 Ailerons							 1.088 m2

- Angles de Débattement  - Haut :						          12°

- Bas :						          12°

- La commande des ailerons s’effectue au moyen du manche par l’intermédiaire de guignol, câbles et poulie de renvoi

- Les ailerons sont équilibrés statiquement

Volets de Courbure

- Surface des 2 Volets								0.65 m2

La commande des volets est manuelle et s’effectue au moyen d’un levier

placé au centre de la cabine.

3 positions verrouillées sont disponibles :

1° Volets rentrés	0°		configuration lisse

2° 1er cran		15°		configuration Décollage & Approche

3° 2ème cran		60° 		configuration Atterrissage

Empennage horizontal

- Surface									2.56 m2

L’empennage horizontal équilibré statiquement est du type Monobloc à commande par câbles. Il comporte un anti-tab métallique automatique . Ce tab est également commandé au moyen d’un volant situé au dessus des volets et dont la position est repérée par un index.

Débattement de l’Empennage Horizontal :

Cabré :										9.5°

Piqué :									           12°

Anti-tab . Surface :								0.23 m2

Débattement du tab de Profondeur :

Vers le Haut :								11°

Vers le Bas :								3°

Gouverne de Direction :

La commande de la gouverne de direction est classique par palonniers et câbles.

-   Surface de la gouverne de Direction  			          0.52 m2

- Débattements de la gouverne de direction :

Vers la Droite :						25°

Vers la gauche :						25°

Atterrisseurs :

Le train est fixe, caréné, classique et dispose d’une suspension Oléopneumatique.

La roulette de queue conjuguée avec la direction se débraye aux grands angles de braquage,

L’amortissement étant par lames d’acier.

- voie du train principal :							2.21 m

- Distance entre roues principales et roulette AR			            4.74 m

- Dimension des roues 							380 x 150

- Dimension  de la roulette AR 						6 x 2

- Pression de gonflage Roues :						2.20 bars

Freins :

L’ensemble de freinage du type hydraulique à disques (Cleveland) comporte un circuit indépendant sur chaque roue principale.

Les pédales de freins sont articulées sur les palonniers et manœuvrables aux 2 postes avant ;

Le maintien des freins au parking se fait par blocage  des maîtres-cylindres au moyen d’un mécanisme commandé par 1 manette située au centre du tableau de bord .

Groupe Motopropulseur

Moteur :

- Marque : Lycoming

- Type : YO – 320  -  EXP216

- 4 Cylindres apposes horizontalement

- Refroidissement par air

- Cylindrée :				5.24 l

- Puissance :				160 cv / 119 kw

- Régime maxi continu: 			2700 t/min

- Température maxi de culasse :		260° C

- Température maxi de fût :		163 °C

Huile :

- Carter d’huile				 7.57 L (8 quarts)

Jauge maxi 					 8 quarts

- Pression d’huile au ralenti			 1.75 kg/cm2

- Pression normale 				 4.2 à 6.3 kg/cm2

- Température mini :				  40° C

Maxi :				118° C

- Aero DM

Essence :

Essence Aviation  (indice octane 91/96 minimum)  100 LL

Pression d’Essence 					Mini :		  35 g/cm2

Désirée : 	210 g/cm2

Maxi :		560 g/cm2

Réservoirs d’Essence

Arrière  :						50 L

Avant  :						54 L

Hélice :

Métallique à pas fixe

Marque :Hoffmann

Type : HO 23HM-180 S 140.

Diamètre : 1.8 m

Régime mini point fixe plein gaz au sol : 2350  tr min

Cabine :

Dimension de la cabine : Largeur   100 cm

L’habitacle est accessible par deux portes latérales.

Les deux sièges avant disposent d’un système de réglage manœuvrable au sol             (3 positions ), ils sont basculables vers l’avant et sont munis de ceintures de sécurité   3 points à enrouleur ;

Les deux sièges arrières sont équipés de de ceintures ‘’standard’’ à débouclage rapide.

Description des équipements tableaux de bords :

DESCRIPTION DES BREAKERS

DESCRIPTION VOYANTS

PLAN  3  VUES

SECTION 2 LIMITES D’EMPLOI

Vitesses caractéristiques en VC à la masse maximale780 kg

Vne ( vitesse à ne jamais dépasser) 						270 km/h (145 kt )

Vno ( vitesse max en Air Turbulent)						210 km/h (113 kt )

Vp ( vitesse de manœuvre)							170 km/h ( 92 kt)

Vfe ( vitesse maximale plein volets)						150 km/h ( 80 kt )

Vitesses de décrochage :

Vol horizontal configuration lisse 						  90 km/h

1er cran de volets 						  85 km/h

2ème cran de volets						  81 km/h

Virage 30° configuration lisse						  98 km/h

Virage 45° configuration lisse						 107 km/h

Virage 60° configuration lisse 						 128 km/h

Marquage Instruments :

Anémomètre :

- Arc blanc : zone d’utilisation des volets				  85-150 km/h

- Arc Vert : zone d’utilisation normale				  90-210 km/h

- Arc jaune :à utiliser avec prudence (air calme)			210-270 km/h

- Trait rouge :Vne						      	       270 km/h

Tachymètre :

- Arc vert : régime normal						2 200-2 500 trs/min

- Trait rouge : régime à ne pas dépasser				2 500 trs/min

Thermomètre d’huile :

- Arc vert :T° normale ou à surveiller				45° - 118 °

- Arc Rouge : T° à ne pas dépasser 					118 °

Pression d’huile :

- Trait mini rouge							1.75 kg/cm2

- Arc vert pression normale 						4.2 à 6.3 kg/cm2

- Trait maxi rouge							7 kg/cm2

Essence :voyant pression mini ( à 0.090 kg/cm2)

Masse maximale autorisée :

Décollage et Atterrissage							780 kgs

Centrage :

Mise à niveau : Plancher de soute arrière et longeron supérieur du fuselage horizontal.

Référence de centrage : bord d’attaque de la partie rectangulaire de la voilure.

Longueur de la corde de référence : 1.71 m

Centrage avant :		          : 0.32 m ( 19%)

Centrage Arrière :		          : 0.565 m ( 33%)

Vent limite plein travers : 20  Kts

SECTION  3 : PROCEDURES D’URGENCES

- Feu de moteur en vol

- fermer le robinet d’essence

- mettre plein gaz jusqu’à épuisement du combustible

- couper les contacts magnétos

- couper le contact batterie et l’alternateur avant l’atterrissage

32 Feu de moteur au sol

- ne pas enlever les capots

- diriger le jet de l’extincteur dans la prise dynamique ou par le trou de passage des

Echappements ;

- Panne Alternateur

Si l’aiguille de l’ampère mètre se situe dans la zone ‘’décharge’’ : réduire au minimum les consommations électriques au minimum, car seule la batterie fournit du courant ;

Nb : pas d’anomalie moteur à craindre

- Atterrissage de fortune :

- vérifier les ceintures de sécurité

- fermer l’essence et couper le circuit électrique avant l’atterrissage pour éviter tout risque d’incendie ;

- vitesse de la plus grande finesse : volets rentrés et moteur réduit : 140 km/h

SECTION 4 : PROCEDURES NORMALES

Visite Prévol, avant mise en route , mise en route , avant décollage : cf Check List :

| AIDE MEMOIRE |  | ESSAIS MOTEUR |
| --- | --- | --- |
| PROCEDURES NORMALES AU SOL |  | Freins |  | Serrés |  |  |  |
| AVION CONCERNE | DR 1054 M F PNSD |  | Température d' huile |  | 40 ° |  |  |  |
| Performances, limitations, procédures d'urgences |  | Pression d' huile |  | Vérifiée |  |  |
| et de secours: Se reporter aux manuels de vol |  | Richesse |  | Poussée Plein Riche |  |
| VISITE PREVOL INTERIEURE |  | Régime moteur |  | 1800 RPM |  |  |
| Batterie |  | ON |  |  |  |  | Sélection magnétos |  | Effectuée |  |  |
| essence |  | Ouverte | AV |  |  | Réchauffage Carbu |  | Vérifié |  |  |  |
| Autonomie |  | Vérifiée |  |  |  |  | Essai ralenti |  | 600 RPM |  |  |
| Magnétos |  | Clés ôtées |  |  |  | Régime |  | 1000 / 1200 RPM |  |
| Essai des gouvernes |  | Effectué |  |  |  | AVANT DECOLLAGE |
| Compensateur |  | Essayé, neutre |  |  | A Attérisseurs Freins |  | Déssérés |  |  |
| Feux,Phares,Avert Décrochage |  | Vérifiés |  |  |  | A Alarmes et Breakers |  | Vérifiés |  |  |  |
| Volets |  | Essayés, sortis |  |  | C Contact Magnétos |  | 1 + 2 |  |  |  |
| Radio Efis G5 |  | Testée / ATIS / OFF |  | C Carburation |  | Mixture Plein Riche |  |
| Batterie |  | OFF |  |  |  |  | C Réchauffage Carbu |  | Froid |  |  |  |
| VISITE PREVOL EXTERIEURE |  | C Commandes |  | Libres |  |  |  |
| Huile |  | Vérifiée |  |  |  | H Huile : P° |  | 4 à 6 Bars |  |  |
| Purges (au 1er vol) |  | Effectuées |  |  |  | H Huile :T° |  | 40 ° Mini |  |  |
| Bouchon Ess Avt + AR |  | Verrouillés |  |  |  | E Essence |  | AVT (selon autonomie) |  |
| Tour de l' avion |  | Effectué |  |  |  | E Essence Pompe Elect. |  | ON |  |  |  |
| AVANT MISE EN ROUTE |  | E Electricité |  | charge vérifiée |  |
| Frein de parc |  | Serré |  |  |  |  | V Volets |  | 1 er Cran |  |  |
| Sièges et ceintures |  | Réglés |  |  |  | V Verrière |  | Fermée / Verrouillée |  |
| Tous documents |  | A bord et à portée |  | V Pax attachés |  | Sanglés+ Sièges verrouillés |  |
| Compteur départ |  | Relevé |  |  |  | E Extérieur |  | Dégagé |  |  |
| Tous moyens radio / nav |  | OFF |  |  |  |  | R Réglages ALTI |  | Réglés (Efis,G5,Std) |  |
| Batterie |  | ON |  |  |  |  | R Réglages Trim |  | Réglé |  |  |  |
| Essence |  | Ouverte Avant |  |  | R Réglages XPDR |  | ALT |  |  |  |
| Richesse |  | Plein Riche |  |  |  | ARRET MOTEUR |
| Réchauffage Carbu |  | Froid |  |  |  |  | Frein de parc |  | Serré |  |  |  |
| Magnétos |  | Clé en place / OFF |  | Tous feux sauf anticol. |  | Eteints |  |  |  |
| Pompe électrique |  | ON |  |  |  |  | Radio / Nav / XPDR |  | Cloturé / OFF |  |  |
| Volets |  | Rentrés |  |  |  | Alternateur |  | OFF |  |  |  |
| Anticollision |  | ON |  |  |  |  | Essai coupure <1000 RPM |  | Effectué |  |  |
| MISE EN ROUTE |  | Régime |  | 1200 RPM |  |  |
| Frein de parc |  | Serré |  |  |  |  | Mixture |  | Etouffoir |  |  |
| Abords |  | Dégagés |  |  |  | Magnétos |  | OFF |  |  |  |
| Magnétos |  | BOTH |  |  |  |  | Clés |  | Otées |  |  |  |
| Injections(manette Gaz) |  | comme nécessaire |  | Anticollision |  | OFF |  |  |  |
| Démarreur |  | 15 Sec Maxi |  |  |  | Contact Général |  | OFF |  |  |  |
| APRES MISE EN ROUTE |  | Compteur arrivée |  | Relevé |  |  |  |
| Régime |  | 1200 RPM |  |  |  | Volets |  | Sortis |  |  |  |
| Alternateur |  | ON |  |  |  |  | Quelques paramètres : |  |  |  |  |  |
| Pression Huile |  | 4 à 6 bars |  |  |  | Rotation | 90 km/h |  |  |  |  |
| Pompe électrique |  | OFF |  |  |  |  | Montée initiale | 130 Km/h |  |  |  |
| Charge batterie |  | Vérifiée |  |  |  | Montée lisse | 150 Km/h |  |  |  |
| Breakers |  | Vérifiés |  |  |  | Croisière | 2300 trs/ min 200 km /h |  |
| Radios / navs |  | ON |  |  |  |  | Palier Attente | Volets 1 cran : 150 Km/h |  |
| Efis & G5 |  | Réglé ( page sélectionnée) |  | Palier Approche | Volets 2 crans : 120 Km/h |  |
| Radios / navs |  | ON |  |  |  |  | Finale | Volets 2 crans : 110 Km/h |  |
| Transpondeur |  | Standby |  |  |  | Limitation vent travers | 20 Kt |  |  |  |  |
| ROULAGE |  | Réservoir AVT : 50 L |  | Réservoir Arrière : 54 l |  |  |  |
| Frein de parc |  | Débloqué |  |  |  | AUTONOMIE : | 3h 30 |  |  |  |
| Volets |  | Rentrés |  |  |  |  |  |  |

| Visite Prévol Extérieure F PNSD |
| --- |
| Aile Gauche |
| Revêtement | Etat - joint emplanture | vérifié |
| Volet | jeu - charnières - biellette de commande-freinage | vérifié |
| Aileron | jeu-commandes & articulation | vérifié |
| Saumon | état - feu navigation | vérifié |
| bord d'Attaque | état - phares | vérifié |
|  | Pitot - état | vérifié & Flamme retirée |
| Trappes | En Place | Vérifié |
| Train Principal G | Carénages - Etat - fixation | vérifié |
|  | Amortisseur | vérifié |
|  | Pneu- état - gonflage | vérifié |
| Pare Brise | Etat- Joint- Propreté | vérifié |
| Capot Moteur côté G | Fixations | vérifiées |
| Pot Echappement G | Fixations | vérifiées |
| Hélice - Cône | Etat- Fixation- Propreté | vérifié |
| Alternateur | Courroie : Tension correcte | vérifiée |
| Filtre à Air | propreté | vérifiée |
| Capot Moteur côté D | Fixations | vérifiées |
| Pot Echappement D | Fixations | vérifiées |
| Huile | Trappe - Niveau | vérifiés |
| Aile Droite |
| Train Principal D | Carénages - Etat - fixation | vérifié |
|  | Amortisseur | vérifié |
|  | Pneu- état - gonflage | vérifié |
| Trappes | En Place | Vérifié |
| bord d'Attaque | état | vérifié |
| Saumon | état - feu navigation | vérifié |
| Aileron | jeu-commandes & articulation | vérifié |
| Volet | jeu - charnières - biellette de commande-freinage | vérifié |
| Revêtement | Etat - joint emplanture | vérifié |
| Fuselage Côté D | Bouchon Réservoir | En Place |
|  | Antennes | En Place |
|  | Prise Statique- Non Obstruée | vérifié & Flamme retirée |
|  | Etat | Vérifié |
| Empennages | Monobloc- jeu-Etat | Vérifié |
|  | Compensateur - jeu-Etat | Vérifié |
|  | Direction-fixation -Axes-Freinages | Vérifié |
| Roulette AR | Roulette AR- Ressorts-Débattement - fixation | Vérifiés |
| Fuselage Côté G | Bouchon Réservoir | En Place |
|  | Purges - effectuées- mise à l'air libre | Vérifié |
|  | Antennes | En Place |
|  | Prise Statique- Non Obstruée | vérifié & Flamme retirée |
|  | Etat | Vérifié |
|  | Trappes | en place |

Décollage :	- volet : 1 er cran décollage

- Pompe électrique sur ON

- Réchauffage avion poussé

- Commande richesse poussée

- Mettre plein gaz progressivement – contrôler régime moteur : 2350 trs/min

(si inférieur à 2 250 trs/min = interrompre le décollage)

- Décoller franchement vers 90  km /h

- Début de la montée à 120 km/h

Montée :	Passage des obstacles

Vitesse optimum au 1er cran de volets : 130 km/h

Montée normale

- 300 ft : rentrer les volets

- Couper la pompe électrique

-  accélérer à la vitesse optimum de montée de 150 km/h (2300 trs/min )

- Régler le TAB

Croisière : 	- Manette des gaz pour régler le régime moteur en fonction de la puissance désirée

- Réglage du TAB

- Réglage de la richesse

Appauvrir progressivement jusqu’à ce que le moteur ne tourne plus rond, puis

enrichir suffisamment pour qu’il tourne à nouveau régulièrement.

- La richesse doit être ajustée après chaque changement de régime ou d’altitude

- S’il y a doute sur le % de puissance utilisée : rester sur plein riche jusqu’à

3000 Ft

Descente : 	- Diminuer la vitesse – régler le TAB

- Pousser la commande de richesse (plein riche)

- Attention : conserver 1 900 tours/mn en descente (refroidissement !!)

Pallier Attente :

- Pompe électrique sur ON

- En dessous de 150 km =(arc blanc ) sortir les volets 1 er cran au moment opportun

- Réajuster le TAB ensuite

- Réchauffage carbu = selon

Atterrissage :	 - Vitesse de présentation – vi 125 km/h puis 115 km/h

- volet : 2 ème cran

- Réchauffage carbu tiré à fond et bloqué

- Richesse poussée (plein riche)

- Surveiller la vitesse surtout par fort vent ou turbulences

Après atterrissage : 	Rentrer les volets dès le roulage stabilisé !

SECTION 5 : PERFORMANCES

SECTION 5.1. PERFORMANCES EN CROISIERE

2300 trs/min : 200 km/h  -108Kt     :  A privilégier

: consommation : 25 litres / h

: Autonomie : 3 h 30

2400 trs/min : 215 km/h

2500 trs/ min : 220 km/h  ( 120 kt )

SECTION 5.2. DISTANCE DE PASSAGE DES 15 M AU DECOLLAGE

Piste en Herbe : 350 m

SECTION 5.3. DISTANCE DE PASSAGE DES 15 M A L’ATTERRISSAGE

Piste en Herbe : 380 m

SECTION 5. 4. PERFORMANCES EN MONTEE

Vi : 150 km/h

Vz : 800 ft/min

SECTION 5. 5. CENTRAGES ET EXEMPLE DE CALCUL

|  |  |  |  |  |  |  | Appareil type: | JODEL DR 1054 M | Date: | 15 04 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RAPPORT DE PESEE & CENTRAGE AVION | N° | 960 | Lieu: | Juvancourt |
|  |  |  |  |  |  |  | Immatriculation: | F PNSD | Nom : | JM Guibourt |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Signature : |  |
| Mise à niveau =Plancher de soute AR & longeron de fuselage horizontal |  |  |  |  |  |  |  |
| Référence = B.A.de la partie rectangulaire de la voilure |  |  |  |  |  |  |  |
| Corde de Référence =1,71 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d = | 0,02 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D = | 4,72 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distance du C.G. | Masse à vide (kg) |
|  | aux roues principales : |  |  |  |  | Masse lue | Tare | Masse nette |
|  | D1 = | P2 x D | = | 0,275 | m |  | Roue G | 227 | 0 | 227 |
|  |  | M |  |  |  |  | Roue D | 225 | 0 | 225 |
|  | à la référence : |  |  |  | Roue AR ( = P2) | 28 | 0 | 28 |
|  | X = d + D1 = |  | 0,295 | m |  | Masse à vide mesurée M Kg | 480 |
|  |  |  |  |  |  | Corrections |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Masse (Kg) | Bras de levier (m) |  | Moments (P. Rapport Référence) (mxKg) |  |  |
| Valeurs lues |  | 480 |  | 0,295 | 141,760 |  |  |
| Huile comprise dans masse à vide |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Essence non consommable (comprise dans masse à vide ) |  | 0 |  | 1,17 |  | 0 |  |  |
| Résultats corrigés |  | 480 |  | 0,295 | 141,760 |  |  |
|  |  |  |  | Masse à vide | Distance du C.G. à vide | Moments à vide |
|  |  |  |  |  |  |  | Exemple de chargement : |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Masse (Kg) | Bras levier (m) | Moment (mxKg) |
|  |  |  |  |  |  |  | Avion vide | 480 | 0,295 | 141,760 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pilote | 77 | 0,480 | 36,960 |
|  |  |  |  |  |  |  | Passager AVT | 77 | 0,480 | 36,960 |
|  |  |  |  |  |  |  | Passager AR | 70 | 1,200 | 84,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Bagages AR | 0 | 1,680 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Essence Avt : 55 L | 39,6 | 1,170 | 46,332 |
|  |  |  |  |  |  |  | Essence Ar : 50 L | 36 | 1,640 | 59,040 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total | 779,6 | 0,520 | 405,052 |

SECTION 5. 6. Exemple TDP  LFQX

Section 6 :ANNEXES

6 .1 : Fiche navigabilité n° 34			        P.21 à 29

6.2 :  Notice Simplifiée   GTX 335                               P. 30

6.3 :  Notice Simplifiée   GTN 255 A                    P 31 à 34

62 Notice Simplifiée XPDR GTX 335

6.3 Notice GNC 255 A